Подшипники роликовые радиальные сферические двухрядные

| Размеры, мм Dimensions, mm | Коэффициенты нагрузки Load factors | Условное обозначение подшипников Bearing designation | Грузоподъемность, Н Basic load ratings, N | Предельное число оборотов, об/мин Limiting speeds, n/min | Масса, кг Mass, kg | Условное обозначение подшипника Bearing designation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d | D | B | r min | e | Y | Y0 |  | динамич. dynamic | статич. static |  |  | ЕПК ЕВС | Международное International |
|  |  |  |  |  | Fa Fr | ≤ e | Fa Fr | > e |  |  | С | СО |  |  |  |  |
| 80 | 170 | 58 | 2,1 | 0,34 | 1,96 | 2,90 | 1,92 | 53616АН | 419 000 | 555 000 | 3 350 | 6,47 | 53616АН | 22316W33 |
| 95 | 170 | 43 | 2,1 | 0,25 | 2,72 | 4,05 | 2,66 | 53519АН | 320 000 | 421 000 | 3 350 | 4,16 | 53519АН | 22219W33 |
| 100 | 215 | 73 | 3,0 | 0,36 | 1,89 | 2,81 | 1,85 | 53620ЛН | 636 000 | 863 000 | 2 550 | 13,28 | 53620ЛН | 22320МВW33 |
| 120 | 215 | 58 | 2,1 | 0,26 | 2,55 | 3,80 | 2,50 | 53524ЛН | 504 000 | 714 000 | 2 800 | 9,30 | 53524ЛН | 22224МВW33 |
| 130 | 230 | 64 | 3,0 | 0,27 | 2,49 | 3,00 | 2,43 | 53526ЛН | 610 000 | 880 000 | 2 600 | 11,58 | 53526ЛН | 22226МВW33 |
| 140 | 250 | 68 | 3,0 | 0,26 | 2,55 | 3,80 | 2,50 | 53528ЛН | 681 000 | 991 000 | 2 300 | 14,76 | 53528ЛН | 22228МВW33 |
| 150 | 270 | 73 | 3,0 | 0,26 | 2,55 | 3,80 | 2,50 | 53530ЛН | 780 000 | 1 150 000 | 2 100 | 18,58 | 53530ЛН | 22230МВW33 |
| 160 | 240 | 60 | 2,1 | 0,23 | 2,87 | 4,28 | 2,81 | 3053132ЛН | 523 000 | 895 000 | 2 100 | 9,68 | 3053132ЛН | 23032МВW33 |
| 160 | 290 | 104 | 3,0 | 0,37 | 1,82 | 2,71 | 1,78 | 3053232ЛН | 1 107 000 | 1 722 000 | 1 350 | 30,44 | 3053232ЛН | 23232МВW33 |
| 170 | 260 | 67 | 2,1 | 0,24 | 2,84 | 4,23 | 2,78 | 3053134ЛН | 660 000 | 1 165 000 | 1 900 | 13,22 | 3053134ЛН | 23034МВW33 |